## Slide 1: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
‘Measuring protein concentration with the BCA Protein Assay’
Μητροσ ζησοσ & τσουμακης μιχαλης

## Slide 2: Μέτρηση πρωτεινών
Είναι η διαδικασία καθορισμού του αριθμού των πρωτεινών σε ένα δείγμα με στοχαστικό τρόπο.
Απαραίτητη διαδικασία σε έρευνες που αφορούν:
Βιολογία
Φαρμακευτική
ιατρική
Εμβιομηχανική

## Slide 3: Μέτρηση πρωτεινών
Ο συνηθέστερος τρόπος μέτρησεις πρωτεινών είναι φασματοφωτομετρικός, δηλαδή:
προσθήκης ενός αντιδραστή (reagent), σε πρωτεινικό διάλυμμα.
ο αντιδραστής (reagent) μεταβάλλει το χρώμα του διαλύματος ανάλογα με την ποσότητα πρωτείνης που υπάρχει.
Μέτρηση της αλλαγής χρώματος με φασματοφωτόμετρο

## Slide 4: Μηχανισμοί εντοπισμού πρωτεινών
Η αλλαγή χρώματος μπορεί να επιτευχθεί όταν
Οι πεπτιδικοί δεσμοί των πρωτεινών αντιδρούν Cu+2,που υπάρχει στον αντιδραστή,δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα με Cu+1 διαφορετικού χρώματος
οι αρωματικοί δακτύλιοι των πρωτεινών αντιδρούν με τους αντιδραστές
Οι αντιδραστές αντιδρούν με τον μεταβολισμό των κυττάρων.

## Slide 5: Μέθοδοι μέτρησεις Πρωτεινών
Biuret
Hartee-lowry
BCA
Bradford
Resazurin
MTT

## Slide 6: Biuret
Βασίζεται στην αντίδραση των πεπτιδικών δεσμών.
Το χρώμα του διαλύμματος είναι ανοιχτό μωβ (μήκος κύματος 540nm)
Χρήση σε δείγματα με συγκέντρωση πρωτείνης απο 1-10 mg/ml.
+ εύκολή και γρήγορη διενέργεια της μέτρησης (20 λεπτα επώαση),
+η εύκολή παρασκευή των αντιδραστών (reagent)
-η μικρή ευαισθησία.

## Slide 7: Ηartree-lowry
Βασίζεται τόσο στην αντιδρασή των πεπτιδικών δεσμών όσο και των αρωματικών δακτυλίων.
Χρήση 3 αντιδραστών
Το χρώμα που προκύπτει είναι μπλε με μήκος κύματος 750nm.
Χρήση σε δείγματα απο 10-1000 μg/ml (κυρίως 100-600 μg/ml )
+μεγάλη ευαισθησία
+η γραμμική σχέση συγκέντρωσης-απορροφησης
-αργή διαδικασία
-αδυναμία χρήσης του σε βασικό περιβάλλον

## Slide 8: BCA
Βασίζεται στην αντιδρασή των πεπτιδικών δεσμών , αλλα σε 2 στάδια.
χρήση 2 αντιδραστών
Χρήση σε δείγματα απο 10-1000 μg/ml
Μετατροπή του χρώματος απο πράσινο σε μώβ (562 nm)
+ υψηλη ευαισθησία (αρκετά μεγαλύτερη του lowry)
+ ευκολός εντοπισμός τυχόν παρεμβαλλουσών ουσιών
+ απλότητα
-ακριβό.

## Slide 9: Bradford
Βασίζεται στις αντιδράσεις των αρωματικών δακτυλίων
Αλλαγη του χρώματος σε μπλε μήκους κύματος 595 nm.
+ ευαισθησία της σε μια ευρή γκάμα πρωτεινών
-δεν εχει γραμμική σχέση συγκέντρωσης-απορρόφησης
-παρα πολύ δύσκολος εντοπισμός παρεμβαλλουσών ουσιών
-ανενεργός σε βασικά περιβάλλοντα

## Slide 10: Resazurin
Είναι μια μέθοδος προσδιορισμού των βιώσιμών κυττάρων. Ωστοσο χρησιμοποιείται και για των προσδιορισμό του αριθμού των πρωτεινών σε βιώσιμα κύτταρα εφόσον γνωρίζουμε τον μέσο αριθμό πρωτεινών που φέρουν τα κύτταρα της καλλιέργειάς μας.
Η ρεσαζουρίνη (resazurin) τοποθετείται απευθείας στα κύτταρα της καλλιέργειας (μπλε χρώμα)
Τα βιώσιμα κύτταρα με ενεργό μεταβολισμό μετατρέπουν την ρεσαζουρίνη σε ρεσορουφίνη (resorufin), η οποία έχει χρώμα ρόζ και φθορίζον
+φθηνή,
+σχετικά ευαίσθητη
- παρεμβάλλουσες ουσίες
-μεγάλος χρόνος επώασης

## Slide 11: MTT
Είναι μέθοδος προσδιορισμού απ ευθείας των βιώσιμων κυττάρων.
Χρησιμοποιείται για δείγματα με συγκέντρωση από 0.2 - 0.5 mg / ml.
Απαιτείται επωάση για 1 έως 4 ώρες.
Τα δειγματα αποκτούν μώβ χρώμα. (570 nm )
Η διαδικασία γίνεται στο σκοτάδι λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας της ΜΤΤ στο φως.
+μικρό κόστος του,
+έχει μικρότερο κίνδυνο απο παρεμβάλλουσες ουσίες σε σχέση με την resazurin.
-επώαση για 1-4 ώρες,
- περιορισμένη ευαισθησία.

## Slide 12: Συγκεντρωτικά
Μέθοδος | Μηκος κύματος | Μηχανισμός | Όρια ανισχευσης (μg/ml) | Πλεονεκτήματα | Μειονεκτήματα
Biuret | 550 nm | Biuret,ελλάτωση cu+2 | 200-2000 | γρήγορη,χαμηλού κόστους | Ελάχιστη ευαισθησία, υψηλή μεταβλητότητα
BCA | 562 nm | ελλάτωση cu+2, αντίδραση BCA με Cu1+ | 20-2000 | Συμβατή σε βασικό περιβάλλον,υψηλή ευαισθησία, ευκολος εντοπισμος παρεμβαλλουσών ουσιών | Ακριβό, ευμετάβλητο στους χρόνους και θερμοκρασίες επώασης
Bradford | 470 nm | Αντίδραση Coomasie -proteins | 20-2000 | Απλό, γρήγορο,υψηλή ευαισθησία | Ασύμβατο σε βασικό περιβάλλον,μη γραμμικά αποτελέσματα
Lowry | 750 nm | ελλάτωση cu+2, αντίδραση folin-ciocacteu με Cu1+ | 10-1000 | Υψηλή ευαισθησία,γραμμική σχέση συγκέντρωσης απορροφησης,αποθήκευση αντιδρώντων | Ασύμβατη σε βασικό περιβάλλον, αργή διαδικασία
Resazulin | 560 nm | Resazulin-resoluflin | 200-500 | Φθηνή,υψηλή ευαισθησία, δεν απαιτεί λύση των κυττάρων | Ευαίσθητη σε παρεμβάλλουσες ουσίες,μεγάλος χρόνος επώασης
MTT | 570 nm | MTT- Formazan | 200-500 | Φθηνή, δεν απαιτεί λύση των κυττάρων | Μικρότερη ευαισθησία,μεγάλο προτώκολλο, μεγάλος χρόνος επώασης

## Slide 13: Διαδικασία εκτέλεσης του BCA Protein Assay
Πριν αναλύσουμε τα βήματα εκτέλεσης του πειράματος με στόχο τη μέτρηση πρωτεϊνών και την εύρεση αριθμού κυττάρων σ’ ένα δείγμα αναφέρουμε τη βασική ορολογία:
Lysis: είναι ένα υγρό το οποίο περιέχει στοιχεία τα οποία σπάνε την κυτταρική μεμβράνη και δημιουργούν κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μην αποσυντεθούν οι πρωτεΐνες
Το PI (Phosphatase Inhibitor) όπως και το PMSF (PhenylMethaneSulfonylFluoride) είναι αναστολείς φωσφατάσης και πρωτεάσης και αποτελούν απαραίτητα συστατικά των περισσότερων διαδικασιών κυτταρικής λύσης και εκχύλισης πρωτεΐνης. Αυτοί οι αναστολείς μπλοκάρουν ή αδρανοποιούν ένζυμα τα οποία απελευθερώνονται από τα ίδια τα κύτταρα και τα διασπούν.

## Slide 14: Διαδικασία εκτέλεσης του BCA Protein Assay
PBS: (Phosphate buffered saline) είναι ένα διάλυμα που σε κυτταρικές καλλιέργειες έχει στόχο να απομακρύνει νεκρά κύτταρα και παρεμβάλλουσες ουσίες που θα επηρέαζαν την ακρίβεια των μετρήσεων. Στη δική μας περίπτωση χρησιμοποιήθηκε για να πραγματοποιηθεί η αραίωση.
BSA: (Bovine Serum Αlbumin) είναι μια ρυθμιστική πρωτεΐνη η οποία προέρχεται από αγελάδες και γνωρίζουμε την συγκέντρωση της.
Buffer: είναι το ρυθμιστικό διάλυμα το οποίο αποτελείται κατά ¼ Lysis και ¾ PBS και μας βοηθά να κάνουμε τις απαραίτητες αραιώσεις.

## Slide 15: Διαδικασία εκτέλεσης του BCA Protein Assay
Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για την εύρεση της ποσότητας της πρωτεΐνης και του αριθμού των κυττάρων (1 cell = 0,5 ng protein) είναι η εξής:
Φτιάξαμε το standard με τις αραιώσεις που θέλουμε. Δοκιμάσαμε αραιώσεις με το μισό (2-fold) (1,1/2,1/4,1/8,1/32,1/64 και 1/128) και με το 1/3 (3-fold) δηλαδή (2/3,2/9,2/27,2/81 και 2/243). Δημιουργήσαμε τρεις τέτοιες στήλες (στήλη 1, 2 και 3), έτσι ώστε τα αποτελέσματα μας να είναι στατιστικά ασφαλή (triplicates).
Από κάθε well των στηλών 1, 2 και 3 πήραμε 10 μl και τα τοποθετήσαμε σε διπλανό well, με αποτέλεσμα να προκύψουν οι στήλες 4, 5 και 6. Αυτό το κάναμε γιατί το working reagent για να αντιδράσει βέλτιστα θέλει την συγκεκριμένη ποσότητα.

## Slide 16: Διαδικασία εκτέλεσης του BCA Protein Assay
Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν ως εξής:
Στο πρώτο well στη στήλη 1 τοποθετούμε BSA, Lysis και PBS δημιουργώντας έτσι ένα διάλυμα με συγκεκριμένη περιεκτικότητα πρωτεΐνης (1mg/ml).
Από αυτό το well παίρνουμε 10 μL και τα τοποθετούμε σε διπλανή στήλη (στήλη 2) .
Στο δεύτερο well της στήλης a κάνουμε αραίωση του από πάνω well κατά 50% μέσω της προσθήκης buffer.
Στη συνέχεια επαναλάβουμε τα βήματα (a) και (b) δημιουργώντας αραιώσεις 1/2 ,1/4, 1/8 ,1/32 ,1/64 και 1/128 του αρχικού διαλύματος.

## Slide 17: Διαδικασία εκτέλεσης του BCA Protein Assay
5) Στη στήλη 10 τοποθετήσαμε τα δείγματα και προσθέσαμε PBS έτσι ώστε η συνολική ποσότητα να είναι 10μL (ίδια με των Standards).
6) Σε κάθε well της στήλης 4,5,6 και 7 τοποθετήσαμε WR σε ποσότητα 200 μL.

## Slide 18: Διαδικασία εκτέλεσης του BCA Protein Assay
7) Κάναμε επώαση για 30 min σε θερμοκρασία 37 οC.
8) Μετρήσαμε την απορροφητικότητα σε κάθε well.

## Slide 19: Διαδικασία εκτέλεσης του BCA Protein Assay

## Slide 20: Αποτελέσματα 3-fold
Από τη μέση τιμή του absorbance κάθε αραίωσης δημιουργείται το παρακάτω διάγραμμα
Chart: Absorbance - Concentration
| 0.66666666666666663 | 0.22222222222222221 | 7.407407407407407E-2 | 2.4691358024691357E-2 | 8.23045267489712E-3 | 0
 | 0.61333 | 0.33267 | 0.195 | 0.14933 | 0.12733 | 0.107
Βρίσκουμε την εξίσωση ευθείας που συνδέει absorbance-concentration.
Γνωρίζοντας το absorbance των δειγμάτων βρίσκουμε τη συγκέντρωση τους.
Μάζα δείγματος = Συγκέντρωση x Όγκο
Αριθμός κυττάρων = Μάζα/0.5
1 cell = 0.5 ng protein

## Slide 21: Αποτελέσματα 3-fold
Chart: Absorbance - Concentration
| 0.66666666666666663 | 0.22222222222222221 | 7.407407407407407E-2 | 2.4691358024691357E-2 | 8.23045267489712E-3
 | 0.61333 | 0.33257 | 0.195 | 0.14933 | 0.12733

## Slide 22: Αποτελέσματα 3-fold
Chart: Cells
| 12μl | 20μl | C12 | C20
 | 17832.8 | 39128.8 | 2774.94 | 838.935

## Slide 23: Αποτελέσματα 2-fold
Από τη μέση τιμή του absorbance κάθε αραίωσης δημιουργείται το παρακάτω διάγραμμα
Βρίσκουμε την εξίσωση ευθείας που συνδέει absorbance-concentration.
Γνωρίζοντας το absorbance των δειγμάτων βρίσκουμε τη συγκέντρωση τους.
Μάζα δείγματος = Συγκέντρωση x Όγκο
Αριθμός κυττάρων = Μάζα/0.5
1 cell = 0.5 ng protein
Chart: Absorbance-concentration
| 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 6.25E-2 | 3.125E-2 | 1.5625E-2 | 7.8125E-3 | 0
 | 0.666 | 0.458 | 0.29867 | 0.21567 | 0.15267 | 0.12933 | 0.116 | 0.113 | 0.102

## Slide 24: Αποτελέσματα 2-fold
Chart: Absorbance-concentration
| 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 6.25E-2 | 3.125E-2 | 1.5625E-2 | 7.8125E-3 | 0
 | 0.666 | 0.458 | 0.29867 | 0.21567 | 0.15267 | 0.12933 | 0.116 | 0.113 | 0.102

## Slide 25: Αποτελέσματα 2-fold
Chart: Cells/well
| Plex | Plex | Plex | PDMS | PDMS | PDMS | plex
 | 235807 | 119138 | 142696 | 64168 | 89970 | 27148 | 118577

## Slide 26: Ερωτήσεις